CR de réunion DRAPPES - "projet remorque de conditionnement"

Tenue le jeudi 9 février 2023 à 18h30 à Mondou 46500 ISSENDOLUS

Participants : Vincent Chuzeville, Jacques Petit, Thierry Lacaze, Yvon Cazal, Christian Prieur et Alain Cayrol

N'ont pas pu participer : Sylvie Lacaze et David Sol

Pièce jointe : Deux plans dessinés par Yvon (fichier PDF).

Préambule

- Jacques a relu les calculs présentés par Alain avant la réunion et n'a pas identifié d'incohérence.

- Yvon a dessiné, avant la réunion, deux plans permettant de visualiser le dimensionnement possible et l'aménagement du caisson. Il est parti sur l'hypothèse d'un caisson en 100 mm d'épaisseur, de 1200 mm de large, de 2300 mm de long, de 1200 mm de haut. Le caisson est centré sur la largeur de la remorque.

Actions retenues

- Yvon se renseigne chez Hugonnenc Négoce à Bagnac sur Célé (05 65 11 60 94 - https://hugonencnegoce.fr) pour savoir s'ils ont des arrivées de panneaux polyuréthane avec bardage acier à prix réduits (des retours de panneaux abîmés ou autres) ;

- Alain réactualise les prix d'achat de plaques de bardage acier + isolant polyuréthane chez Distriartisan (https://www.distriartisan.fr - 05 35 54 67 05) à Bordeaux. Hors réunion, cette action est traitée plus loin dans les annexes de ce compte-rendu et il faut noter que pour les plaques de 80 mm et 40 mm les prix ont baissé depuis le dernier panier simulé début janvier 2022 (presque 100 € de moins) ;

- Alain rédige un compte-rendu de cette réunion ;

- Voir avec David au niveau trésorerie si un budget de 2500 € pourrait être consacré à l'équipement de cette remorque et en parallèle affiner l'évaluation de coût ;

- Hors réunion, Vincent à indiqué par mail que Bouillet profilage à Livernon (https://www.bouillet-profilage.com - 05 65 10 61 15) faisait peut-être des panneaux qui nous intéressent. En regardant sur leur site cela semble tout à fait possible (soit des bardages acier avec isolant, soit carrément des panneaux sandwiches qu'ils font pour des chambres frigorifiques en standard 100 mm). Il faudrait aller voir prochainement et Vincent veut bien essayer de venir. Le soir ils ferment à 18h (sauf 17h le vendredi) mais ils ouvrent aussi à 8h le matin s'il fallait y aller tôt pour que Vincent puisse venir ;

Principaux échanges et orientation possible

Des différents calculs faits et des solutions possibles évoquées, il semble se dégager plusieurs points de convergence :

- Faire un caisson bien isolant en épaisseur de polyuréthane de 80 à 100 mm avec bardage acier pour la rigidité ;

- Faire un caisson "facilement démontable" pour éviter d'avoir à faire des portes, avec un accès latéral et par dessus (voir dessin d'Yvon sur fichier PDF séparé joint au compte-rendu) ;

- Mettre une plaque d'aggloméré de "10 mm (épaisseur à confirmer par Yvon car j'ai pas bien noté)" entre le plancher de la remorque et le fond du caisson pour faire l'interface et la fixation ;

- On écarterait a priori l'usage de la remorque de conditionnement sur place les jours de brassage du fait que l'ensemble des équipements nécessaires et le chargement de brassin vont entraîner un dépassement des 500 kg autorisés sans permis (par ailleurs le passage aux mines pour un PTAC autorisé de 750 kg serait coûteux + carte grise et sans garantie que la remorque soit validée par les mines) ;

- On partirait plutôt sur un caisson dans lequel on ne monte pas pour limiter la hauteur du caisson et utiliser des panneaux de largeur standard (1150 mm existe ou 1200 mm si on trouve pour être dans les cotes du plan d'Yvon) - Yvon pense que l'on pourra mettre un plan incliné amovible sur la remorque pour faire glisser les fûts à l'intérieur en les poussant ;

- On partirait plutôt sur une climatisation en deux blocs (un interne et un externe avec commande filaire déportée à l'extérieur). La commande filaire externe éviterait de se retrouver très gênés par le caisson métallique qui ferait une cage de faraday dans laquelle le signal ne rentrerait pas et empêcherait le pilotage de la climatisation ;

- On partirait sur une puissance thermique de 2500 Watts pour la clim sauf si on trouve des 2000 Watts moins chères, mais 2500 Watts semble être un standard "bas" de puissance. Cela devrait représenter une consommation électrique de 750 Watts environ ;

- A l'intérieur du caisson il faudrait assurer l'arrimage des fûts ou des caisses s'il y a trop d'espace entre les parois et les "récipients" et si on veut transporter par exemple un fût ou quelques caisses dans la remorque ;

- Yvon propose de renforcer les angles du caisson avec des "plats métalliques" pour les parties démontables et remontables, mais aussi en partie pour assurer la solidité dans le temps. C'est aussi pourquoi il propose de partir sur du 100 mm d'épaisseur car dans les angles il faudra emboîter deux plaques et donc recouper à 50 mm chaque angle. 50 mm cela reste solide mais en dessous cela pourrait devenir fragile ;

- Dans la discussion, un budget nécessaire de 2500 € est évoqué pour essayer de couvrir les achats principaux et les petits achats complémentaires (visserie, aggloméré, plats métalliques...).

La réunion s'est terminée à 20h00. Voir pages suivantes pour les annexes.

ANNEXES

Calcul de poids de remorque équipée (exemple de poids total qui pourrait être atteint avec les éléments sur la remorque) :

- 100 kg de remorque vide (Yvon essaie d'obtenir le poids réel de cette remorque - sur internet je trouve des poids à vide qui sont plutôt de l'ordre de 200 kg donc mon hypothèse est certainement trop basse) ;

- 168 kg de plaques isolantes (bac acier + poluyréthane) en prenant 2400 mm par 1150 mm pour les plus grandes plaques et 1150 mm par 1150 mm pour les plus petites (en 100 mm de polyuréthane) - ce serait encore un peu plus lourd si on trouvait des plaques de 1200 mm de large ;

- 226 kg de brassin dans les fûts (dont 10 kg de fûts et 216 kg de brassin) ;

- 38 kg de climatisation en deux blocs.

On arrive déjà à 532 kg et on a pas encore pris en compte les renforts métalliques, la plaque en bois pour le plancher entre la remorque et le caisson, un support de fixation de la clim extérieure, des supports, fixations et sanglages pour éviter que la cargaison bouge durant un éventuel transport, les petits équipements que l'on mettrait sur la remorque... Donc il sera très difficile avec ce type de solution de passer en dessous des 500 kg en roulage.

Remarque : On pourrait toutefois utiliser le caisson comme un frigo lors d'une journée chaude de dégustation en chargeant seulement quelques caisses de bière pour rester en dessous des 500 kg.

Recherche et actualisation de prix pour les panneaux du distributeur Distriartisan

Hypothèse prise : achat de 5 panneaux en 100 mm d'épaisseur (ou 80 mm ou 2*40 mm) en longueur standard de 2,5 m. Il faut 4 panneaux pour faire les 4 faces de plus grande longueur et un panneau (que l'on peut recouper en deux) pour faire les 2 faces de plus petite longueur.

Mise à jour tarifs en 80 mm (soit 821,16 € au lieu de 929,81 €)

Mise à jour tarif 2* 40 mm (soit 1369,97 € au lieu de 1491,60 €)